## Slide 1: Space Designer検定 対策講座
SketchUp版 参考問題解説

## Slide 2: アジェンダ
1. SketchUpの基本操作
2. 基礎課題
3. 応用課題

## Slide 3
1 SketchUpの基本操作
1. インターフェース
2. 図形
3. 編集
4. 視点の変更：カメラツール
5. グループとコンポーネント
6. タグ（レイヤ）の意味

## Slide 4: インターフェース
インターフェース
タイトルバー
メニューバー
ツールバー
シーンタブ
トレイ
ステータスバー
値制御ボックス
数値を入れることによって
正確な数値入力ができる
1

## Slide 5: 図形
①線ツール ：1
2
1. 線をひく
0. 線ツールをクリック（以下省略）
1. 始点をクリック
終点クリック
→escキーを押して終了
2. 多角形を作る
1. 1～4を順番にクリック
2. 1と同じ位置をクリック
→面ができる
0
1
1
2
①
②
①
②
③
④
①

## Slide 6
①線ツール ：2
1
2
0
3. 軸に平行に線を引く
1. 線がX軸に平行
→線が赤に表示
2. 線がY軸に平行
→線が緑に表示
3. 始点と同じX座標（また
はY座標）に来たとき
→始点が●に表示
4. 線が垂直軸 (Z軸) に平行
→線が青に表示
1
2
3
4

## Slide 7
①線ツール ：3
4. 正確な長さの線をひく（数値入力）
1
2
1. 適当に線を引く
2. 制御ボックスに数値を入れ、enterキーで確定
①
②入力
→④Enterキー

## Slide 8
②長方形
数値入力で長方形を描く
適当に長方形を描き、
値制御ボックスに数値を入れる
→enterキーで確定
数値の入れ方：
カンマ
横の値
8000 , 4000
縦の値
0. 長方形ツールを選択
1. 一点をクリックし、長方形の
対角線の位置をクリック
→長方形ができる
0
①
②
1

## Slide 9
③円
数値の入れ方：
半径
0. 円ツールを選択
1. 中心をクリック、半径を
クリックして指示
→円ができる
0
1
①
②
適当に円を描き、
値制御ボックスに半径を入れる
→enterキーで確定
数値入力で円を描く

## Slide 10: 編集
④プッシュ／プル
3
1. 厚みをつける
プッシュ／プルツールを
選んで、面を押し上げる
2. 押し込む
立体の面に形状を描き、
押し込むとその面が凹む
3. 開口をつくる
押し込んで奥の面まで
達すると開口ができる
2
3
1

## Slide 11
⑤フォローミー
1. 面（断面形状）とパス
(線、曲線など）を用意
して、パスを選択
2. フォローミーツールを
選択
3. 面をクリック
4. 面がパスに沿って押し
出される
参考問題では、幅木やバルコニーの手すりの作成で応用
1
2
3
4
選択
クリック

## Slide 12
⑥移動
(1) 移動
0. 形状を選択し、移動ツールを選択
1. 形状をドラッグ
(2) 配列コピー
1. 形状を１つ移動コピー
移動コピー
Ctrl (Mac：option)
キーを押しながら移動
「x5」を入力
５個の配列コピー
ができる
1
2
3
2. 値制御ボックスに
[x数値] を入力
3. 形状が配列コピーされる
0
1

## Slide 13
⑦回転 ：1
(1) 形状の中心を基準に回転（移動ツール）
1
0
3
2
0. グループまたはコンポー
ネントを選択し、
移動ツールを選択
1. 形状の中央にカーソルを
移動
→赤いマークが4つ表示
2. 4つのマークのどれか1つ
をつまんでマウスを移動
3. 図形が回転する

## Slide 14
⑦回転 ：2
(2) 基準点を中心に回転（回転ツール）
回転コピー
Ctrl (Mac：option) キーを押しながら形状の基準点をクリックし、
回転するとコピーができる
③
1. ①回転の中心点→ ②形状の基準点→ ③回転後の位置
の順にクリック
①
②
0
1
0. 形状を選択し、
回転ツールを選択

## Slide 15
⑧消しゴム
0. 消しゴムツールを選択
面のエッジ（線）をクリック
2. 選択した線と、線で構成されていた面が消える
（面を直接クリックしても面は消えない）
0
1
2
クリック

## Slide 16
⑨寸法
0. メジャーツールを選択
1. 計測したい２点をクリック
→値制御ボックスに計測値が
表示される
1. 基準になるエッジをクリック
2. ガイドを作成したい方向に、
ドラッグしながらカーソルを
移動 →ガイドが表示される
値制御ボックスに距離を入力
→確定
1
1
0
(1) ２点間の距離を計測
(2) ガイドライン
①
②
2
クリック
移動

## Slide 17
⑩ペイント
0
1
0. ペイントツールを選択
1. マテリアルトレイから素材を選択
2. 面をクリック
クリック
2

## Slide 18: 視点の変更：カメラツール
①オービット
操作前
右にドラッグ
→右が見えるように回転
左にドラッグ
→左が見えるように回転
上にドラッグ
→上が見えるように回転
下にドラッグ
→下が見えるように回転
4

## Slide 19
②パン表示
操作前
右にドラッグ
→視点の向きが同じで画面が右移動
視点の向きを変えずに画面のレイアウトを変える

## Slide 20
③ズーム ④その他
操作前
③ ズーム
④その他
選択範囲をズーム
全体表示：モデル全体を表示、どこにいるか見失った時に有効
戻る：一つ前のビューに戻る
上にドラッグ 前進
下にドラッグ 後退
マウスホイールを回すことでもズームできる

## Slide 21
⑤カメラを配置
メニュー：カメラ＞カメラを配置 を選択
視点から注視点に向けてドラッグ
メニュー：カメラ＞標準ビュー＞平面
→平面が表示される
指示された視点に変わる
このときピポットツール が選択されている
値制御ボックスに視点高さを入力
→指示された視点高に変わる
1
2
3
4

## Slide 22: グループとコンポーネント
グループ：編集が他の同じグループに影響を与えない
コンポーネント：編集が同じコンポーネントに反映される
グループとコンポーネント
5
編集
①
一般形状
②
グループ
③
コンポーネント
②´
③´
編集に
影響されない
編集が
反映される
面をペイント

## Slide 23: タグ（レイヤ）の意味
作業の効率化：形状をタグ別に分類 →タグ単位で表示・非表示
タグ（レイヤ）の使い方
6
床・壁・家具 非表示
床のみ表示
床・壁を表示
床・壁・家具を表示
タグ トレイ
タグの追加・削除
表示・非表示
現在のタグ
※現在のタグは
不可視にできない
1
2
3
4

## Slide 24: 2 基 礎 課 題
作業の流れ
0 準備
1 空間のモデリング
2 造作のモデリング
3 3Dデータの取り込みと配置
4 家具、照明器具のモデリングと配置
5 Twinmotionによる静止画の作成

## Slide 25: 準備
新規ファイルの作成
テンプレートから「インテリア ミリメートル」を選択
0

## Slide 26
テクスチャの取り込み
1. ウインドウメニュー＞マテリアル
リスト＞「新規」を選択。リスト名：参考問題
2. 色 ＞「新しいテクスチャ」を選択
3. Sample mondai フォルダ＞内装材＞flo_A を選択
サイズ指定：高さ：360
4. 他のテクスチャ (家具・カーテンなど ) も同様に取り込む
1
2
4
フローリング
板幅90
→90×4＝360
3
Windowsの場合
1
マテリアル
を作成
☑
「テクスチャイメージを
使用する」にチェック

## Slide 27: 空間のモデリング
①壁 ：寸法の読み取り
手順１：
通り芯寸法から
壁の内法を出す
手順２：
壁の外側の位置を出す
→壁の外形となる
ここでは、仮に壁の厚みを全て250とする
1

## Slide 28
内側から
厚さ90の位置
①壁 ：1
1. 線ツールで壁の外形を描く
2. 壁の内側の形を描く
①オフセットツールで、外形のエッジにカー
ソルを合わせ、内側へカーソルを移動
②値制御ボックスに250と入力、確定
3. 間仕切壁部分の調整
寸法ツールで厚さ90の位置にガイド線を引く
移動ツールで、ガイド線に合わせて壁を調整
1
3
2

## Slide 29
①壁 ：2
4. プッシュ／プルツールで、
壁の高さ2400まで厚みをつけると、
壁と床ができる
5. 全てを選択してグループ化する
4
床
壁
5

## Slide 30
②開口
ドア
掃き出し窓
上げ下げ窓

## Slide 31
②開口 ：寸法

## Slide 32
1. 寸法ツールで、建具の位置にガイド線を引き、
長方形ツールで、ガイドに沿って長方形を描く
2. 開口をつくる
プッシュプル／プル ツールで長方形を押し込む
※掃き出し窓とドアは床を残すため、内側から外側
に押す
3. 床に柱型と袖壁（突き出た間仕切壁）を線ツールで
描き、プッシュ／プルツールで壁の高さまで伸ばす
②開口
1
3
柱型
2

## Slide 33
③建具のモデリング ：（1）ドア
寸 法
完成図
＊建具、家具はそれぞれ単独のファイルで作成
枠、ドア、ガラスはそれぞれグループ化する
ドアノブは、コンポーネントを利用

## Slide 34
③建具のモデリング ：（2）掃き出し窓
寸 法
完成図

## Slide 35
③建具のモデリング ：（3）上げ下げ窓
寸 法
完成図

## Slide 36
インポート、移動、必要に応じて回転
④建具の配置
注：ここでは実際に建具をモデリングしているが、コンポーネントで
近いものがあれば、尺度ツールで寸法を調整して使ってもよい。

## Slide 37
⑤天井＋カーテンボックス＋建築化照明 ：寸法の整理

## Slide 38
⑤天井＋カーテンボックス＋建築化照明 ： 1 - 天井段差
38
200押し上げる
200下げる
ポイント：
作業中に視点を再現するのは難
しいので、視点の登録 (シーン)
をしておくと便利
1
2
1. 天井面に寸法ツールでガイド線を引く
線ツールで段ができるところに線を引く
2. プッシュ/プルツールで、内側から高さを調整
→天井段差ができる

## Slide 39
1. 梁型にカーテンボックス
の位置を出す
2. プッシュ／プルツールで
押し上げる
⑤天井＋カーテンボックス＋建築化照明 ： 2 – カーテンボックス
1
2
1

## Slide 40
⑤天井＋カーテンボックス＋建築化照明 ： 3 - 建築化照明
折上げ天井の建築化照明用出っ張り部分をつくる
1. 線ツールで位置を出す
2.プッシュ／プルツールで
手前に引き出す
建築化照明用出っ張り部分
建築化照明 埋込部分
手前に引き出す
位置
1
2

## Slide 41: 造作のモデリング
⑥リビングキャビネット回りの壁面加工
2

## Slide 42
⑥リビングキャビネット回りの壁面加工 ： 1 - 袖壁
1. ガイドラインを基準に床に線を引く
2. プッシュ/プルで天井まで袖壁を引き伸ばす
袖壁
袖壁
左側：2200
右側：2400
1
2

## Slide 43
⑥リビングキャビネット回りの壁面加工 ： 2 - 袖壁 建築化照明
右側
左側
1. ガイドラインを基準に線を引く
2. プッシュ/プルで壁の中に押し込む
1
2

## Slide 44
⑥リビングキャビネット回りの壁面加工 ： 3 - 袖壁 アルコーブ
▼H=床+600
コーナーより200
寸法
右側立面
断面

## Slide 45
⑥リビングキャビネット回りの壁面加工 ： 3 - 袖壁 アルコーブ
1. ガイドラインをもとに線
を引く
2. アルコーブの部分を奥へ
250押し込む
3. 垂れ壁をつくる
ガイドラインをもとに線
を引いて垂れ壁の面をつ
くり、下に伸ばす
1
2
3

## Slide 46
⑦リビングキャビネットのモデリング
完成図
寸法
扉w550×6枚＋目地幅20×５＝3400
壁面：
タイル貼り
建築化照明
3400
幕板
1500
150
200
100
50
150
600
200
50
430
250
420
450
350
3400
20
30
30
260
60

## Slide 47
⑧リビングキャビネットの配置
飾り棚オーク面加工
インポート、配置

## Slide 48
⑨幅木
幅木範囲

## Slide 49
⑨幅木
完成図
長方形（w10×h60）を
フォローミーで
パスに沿って押し出す

## Slide 50
⑩格子 ： 寸法

## Slide 51
1. 格子の平面を四角形で作成する。
→プッシュ／プルツールで厚みをつけ、コンポーネント化
⑩格子 ： 1 - 格子を作成
中点を選択
90移動
1
2
3
2. 移動ツールで格子を複製する（移動ツール＋Ctrl）
3. 値制御ボックスに「x9」と入力し、配列コピー

## Slide 52
⑪システムキッチン食器棚のモデリング
扉の厚み：30
目地：10
完成図
380
350
290
290
290
290
395
395
2000
1350
700
650
520
850
470
590
590
800
620
200
200
200
200

## Slide 53
⑫システムキッチン流台のモデリング
2550
310
850
950
950
950
800
1950
200
600
150
650
500
完成図
カウンター厚み：30
水切り：厚み10、立上：50
袖厚み：25

## Slide 54
インポート
回転／移動
ポイント：
幅木を非表示にしておくと
寸法が取りやすい
⑬システムキッチンの配置
インポート
流台
食器棚
回転90°／移動

## Slide 55: ３Dデータの取り込みと配置
1. ファイルメニュー＞インポート
2. ファイル「ソファー. DXF」選択
→「オプション」をクリック
3. 尺度：「ミリメートル」 OK
→「インポート」クリック
4. 「インポート結果」表示
5. 配置
6. 「移動」ツールで位置を調整
⑭３Dデータの取り込みと配置 DXF (3D) の場合
3
テーブル、チェア、ペンダントも同様にインポート
1
2
3
4
5
6

## Slide 56
1. モデルを選択 →右クリック
「エッジをソフトニング/スムージング」
を選択
2. 「エッジをソフト/スムージング」
ダイアログで「法線間の角度」を調整
3. 調整後
注：角度をつけすぎると不自然になる
ので要注意
⑭３Dデータの取り込みと配置 曲面のスムージング
1
2
3

## Slide 57
⑮コンポーネントの取り込みと編集、配置 ：(1) ダウンライト
照明器具配置

## Slide 58
⑮コンポーネントの取り込みと編集、配置 ： (1) ダウンライト
1. ガイドラインを引く
2. ダウンライトの位置に穴を開ける
3.室内側よりダウンライトを配置
（ダウンライト：
バフタイプDL100-BUFF#1を選択）
1
2
3

## Slide 59
⑮コンポーネントの取り込みと編集、配置 ：(1) ダウンライト 完成図
完成図
完成図：室内

## Slide 60
完成図
⑮コンポーネントの取り込みと編集、配置 ：(2) 水栓、レンジフード
コンポーネントで検索
水栓
レンジフード

## Slide 61: 家具、照明器具のモデリングと配置
1200
1700
⑯リビングテーブル
完成図・寸法
680
620
620
680
140
30
30
4

## Slide 62
⑰ブラケット モデリング・配置
モデリング・寸法
配置
1800
300
850
100
100
65

## Slide 63
⑱テクスチャの張り付け
仕上げ表に基づき、読み込んだテクスチャを各面に貼り付ける
不要なタグを非表示にすると作業しやすい
全て表示
造作、幅木、家具、天井非表示
300角タイル
til_C
フローリング
flo_A

## Slide 64
⑱テクスチャの読み込みと張り付け ：タイル割付基点
縮尺 1：50
タイル割付基点

## Slide 65
⑱テクスチャの読み込みと張り付け ：テクスチャ位置の調整
2 赤ピンを移動 終了：右クリック「完了」
調整前
調整後
タイル割付基点
ピンの動き
赤：移動
青：尺度の変更、剪断
緑：尺度の変更、回転
黄：歪み
タイル割付基点
回転の場合
1 図形選択 → 右クリック → テクスチャ ／位置
木目の方向
木目の方向
右クリック／回転／90°選択

## Slide 66
⑱テクスチャの読み込みと張り付け ：完成図
完成図
66
壁・天井：クロス wp_A
K一部壁：タイル til_B
ペンダント：布 PL
ソファ：ファブリック FA_A
Dテーブル・Dチェア木部：オーク WOOD_D
Dチェア座面：ファブリック FA_B
仕上

## Slide 67
⑲バルコニー ：寸法
（バルコニーは必ずしも作成する必要なし）

## Slide 68
1. 壁を、バルコニーの床の下り分
(150）下へ伸ばす
2. 線ツールで床を作成
⑲バルコニー ：1 - 床を作成
2
1

## Slide 69
⑲バルコニー ：2 - 手すり壁を作成
1. 手すり壁：
プッシュ／プルで作成
2. 手すりパイプ：
断面をフォローミーで作成
完成図
2
1

## Slide 70
1. 壁を庇の下端の高さまで伸ばす
（FL＋2650まで）
2. 庇の下端の面とインテリアの蓋
を、線ツールで作成
⑳庇、上階のモデリング
2
1
庇の下端面部分
（壁面より875出す）
インテリアの蓋部分
正確な影の作成と、Twinmotionでの光漏れを防ぐために必要

## Slide 71
㉑視点登録 ：シーン
「シーン」で指定のアングルを登録
シーン追加
シーン削除

## Slide 72
㉑視点登録 ：シーン
2
4
１
3

## Slide 73: Twinmotionによる静止画の作成
SketchUp上の目のアイコンをクリック
①ダイレクトリンク
5
「新規プロジェクト」を選択し、OKをクリック
「SketchUpプロジェクトを保存して…」OK
SketchUp
Twinmotion
SketchUp

## Slide 74
ダイレクトリンクの働き SketchUp→Twinmotion
SketchUp
Twinmotion
変更
同期
SketchUpとTwinmotionはダイレクトリンクで同期
SketchUp上のモデリングの変更が、Twinmotion側に反映
ダイレクトリンク

## Slide 75
Twinmotionインターフェース
「速さ」は靴を選択
ライブラリ
インポート
周辺環境
設定
メディア
エクスポート

## Slide 76
②基本操作 ：1 - 視点の移動

## Slide 77
②基本操作 ：2 - 回転と移動
練習用に
ライブラリからオブジェクトを配置
回転
0. オブジェクトを選択
1. 回転させたい方向の円弧を選択 (橙色)
2. 円弧を回転→オブジェクトが回転
移動
0. オブジェクトを選択
1. 移動したい軸を選択 (橙色)
2. 軸を移動→オブジェクトが移動
回転 1
回転 2
移動 1
移動 2
切り替えは、
中央の矢印十字を長押し
選択解除：Escキー

## Slide 78
③光源の設定
キャプション
天井伏図
ライン照明
ライン照明 縦
ライン照明
ライン照明 縦
ダウンライト
ペンダント
ブラケット
ダウンライト小
ダウンライト小
ウォールウォッシャー
ダウンライト
リビングキャビネット立面
幕板裏 ライン照明
壁裏 ライン照明
ニッチ天井
ダウンライト

## Slide 79
③光源の設定 ：光源の種類 _ 基本光源
キャプション
基本光源
基本光源
Omnidirectional light
Spot Light
Neon Light
Area Light
点光源 スポットライト 間接光 面光源
以下 IES 配光データ
01〜30
ライブラリ／ライト から選択して配置
Omnidirectional light
Spot Light
Neon Light
Area Light

## Slide 80
③光源の設定 ：光源の種類 _ IES 1〜30（配光データ）
１～５
11～15
21～25
６～10
16～20
26～30
ダウンライト
( ウォールウォッシャー )
IES11
飾り棚
ISE19
ペンダント
IES01

## Slide 81
③光源の設定 ：光源の設定と配置- 1
ペンダント：IES01
838 lm
4500K
99°
3.5m
On
On
光源の設定

## Slide 82
③光源の設定 ：光源の設定と配置 - 2
キャプション
[光源の設定] ライン照明の縦方向のものは垂直に回転させる
ライン照明：Neon Light 5カ所 強度：幕板5600 天井2900 縦3000 lm 長さ：スペース幅
飾り棚：ISE19 2カ所 強度：5100 lm 角度：84°
ダウンライト（ウォールウォシャー）：IES11 2カ所 強度：5000 lm 角度：110°
ブラケット：Omnidirectional light （点光源）2カ所 強度：1800 lm 半径：5m
Neon Light
Neon Light
Neon Light
Neon Light
ISE19
ISE19
IES11
IES11
ブラケット
Omnidirectional light
ダウンライト
（ ウォールウォッシャー ）
ライン照明
ライン照明
ライン照明
ライン照明

## Slide 83
③光源の設定 ：光源の設定と配置 - 3
その他のダウンライト：マテリアル／ネオン
マテリアルの一括変換機能で一箇所に設定すると同一マテリアル全てに反映される
ダウンライトはコンポーネント のため、一箇所に設定すると全てに反映される

## Slide 84
④静止画の設定 1
メディア
＋
手順
1. 画面を静止画用
アングルにする
2. メディア 選択
3. 静止画 選択
4. 静止画作成をクリック
5. 表示画面が登録
6. 登録画面の右下
Moreをクリック
7
More
1
2
3
4
5
6

## Slide 85
④静止画の設定 2
時刻
月
方位
手順 続き
7. ロケーションを選択
8. 時刻、月、方位 を設定
検索：Tokyo
位置を指定
9. Moreに戻り、
カメラを選択
10. 視野角を調整
遠近法補正：On
1
7
1
More
ロケーション
More
カメラ
検索
7
8
9
10

## Slide 86
エクスポート_静止画選択
⑤静止画のエクスポート
手順
1. エクスポートを選択
2. 静止画を選択
3. エクスポートする
静止画を選択
4. エクスポートを選択
1
2
3
4

## Slide 87
⑤静止画のエクスポート 基礎課題作品
2
4
１
3

## Slide 88: 3 応 用 課 題
作業の流れ
1 SketchUpによるインテリアエレメントの追加
2 Twinmotionによる静止画の作成
3 LayOutによるプレゼンボードの制作

## Slide 89: SketchUpによるインテリアエレメントの追加
①ウインドートリートメント
1
カーテン
シェード
ラグ
カーテン完成図
H=2250
インテリア アイテムプロット図
カーテン
シェード

## Slide 90
①ウインドートリートメント ：カーテンの作り方
カーテンの作り方
（1ページにまとめる）
1. 円弧ルールで、半円を作成
2. できた半円を回転コピーする
3. コピーを繰り返す
4. 線ツールで、線を加えて面を作る
5. プッシュ／プルツール
で厚みを作る
6. 消しゴムツールで
上下と後ろの面を消す
7. 尺度ツールで
プロポーションを調整する
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 91
②シェード、ラグ のモデリング
シェード
ラグ
ダイニング用ラグ
ウール100%
直径：2200
リビング用ラグ
ナイロン100%
W2700×D2200
850
750
1250
直径 2200
2700
2200
その他に食器、工芸品、観葉植物、などイメージにあったエレメントを配置する

## Slide 92: Twinmotionによる静止画の作成
①オブジェクトの配置
観葉植物・TV
冷蔵庫
2
壁面写真
壁面額
食器、家電製品、観葉植物、絵画などイメージにあったエレメントを配置する

## Slide 93
②静止画の作成

## Slide 94: LayOutによるプレゼンボードの制作
①LayOutに送信
3
A３横を選択
テンプレートの選択

## Slide 95
LayOutでできること
文字
イラスト
ディテール
素材サンプル
イメージ
パース
LayOutは、SketchUpに付属するイラストレータのようなソフト
SketchUpで作成した素材をもとにプレゼンボードを作成
LayOutは SketchUpと連携
→SketchUp上の設定やシーンが、LayOut上で使える
SketchUp上の変更が LayOutに反映

## Slide 96
②インターフェース
ワークスペース
ダイアログボックス
トレイ
値制御ボックス
メニューバー
ツールバー
選択
線
円弧
長方形
円
ポリゴン
オフセット
テキスト
ラベル
寸法
表
描画ツール
スタイル
結合
消去
分割
ズームリスト

## Slide 97
③ダイアログボックス
〔 SketchUpモデル〕
・ビューポイント
登録されたSketchUpの
シーンを管理
・スタイル
モデルを様々なスタイル
で表示
〔ページ〕
複数のページが作成できる
スライドショーのプレゼン
テーションができる
〔レイヤ〕
要素をレイヤ分けして、
表示・非表示を行う
レイヤには上下関係がある
上に表示したいものは
レイヤを上にする
レイヤの変更はコンテキスト
メニュー「レイヤに移動」
からできる
〔パターンの塗りつぶし〕
〔形状スタイル〕
塗りつぶし：面に色
パターン：面にパターン
ストローク：線の太さ・色
破線：線の種類1
予め用意されたパターンを面につける
〔スクラップブック〕
予め用意されたイラストを
画面に配置

## Slide 98
①
②
④描画ツール ：線
①始点をクリック
②終点をダブルクリック
連続線
①始点をクリック
②マウスボタンを押したまま
作成したい曲線の接線方向
にドラックしてマウスボタ
ンを離す
③終点をダブルクリック
編集
始点をクリックして、Shiftキーを押しながらマウスを移動
→水平（垂直）線が引ける
曲線
①始点をクリック
②クリックしながら進む
③終点をダブルクリック
①
②
②
③
①
②
③
編集モード
変形
回転
編集
塗りつぶし
パターン
選択モード
選択ツールでクリック
選択ツールでWクリック
直線

## Slide 99
④描画ツール ：長方形・円
↑を押す
↓を押す
①
②
①
②
長方形
角丸
角丸の角の丸みは、
②をクリックした後に
矢印キーの ↑↓ で変更
一点をクリックし、
長方形の対角線の位置をクリック
①
②
①
②
楕円
中心点をクリックし、円の半径をクリック
一点をクリックし、マウスを移動しながら、楕円の長径・短径を調整してクリック
円

## Slide 100
空間とエレメントのスタイルの統一が重要
⑤インテリアスタイルの選択
キュート
アジアン
シック
クラシック
エレガント
カジュアル
ナチュラル
和
モダン

## Slide 101
⑥コンセプトの検討
インテリアスタイル
和 Natural Style
自然素材の温もりを大切に
家族の会話が弾む優しさに満ちた空間
生活スタイル
日本式の床座を意識
重心を低く安定感のあるインテリアスタイル
インテリアエレメント
・家具：木肌の手触りを大切に
・照明器具：ファブリックを透過する
柔らかな明かりが魅力
・ウインドートリートメント：枝や木の葉を
連想させる柄が優しい印象のカーテン
・インテリア小物：主人の撮った山の写真
奥様が楽しむ季節のグリーンが映える、
どこか懐かしさを感じるさせるもの
ライフスタイル・インテリア提案の背景 → 問題文から読み取る

## Slide 102
⑦パースの選択
主役
脇役
脇役
脇役
脇役
不採用
キッチンの説明用
他と内容が重複
指定アングル
全体の空間の
つながりが表現
指定アングル
リビングを説明
指定アングル
ダイングを説明
指定アングル
全体の空間の
つながりが表現

## Slide 103
インテリアアイテム
⑧プレゼンボード用素材を用意する
家具
食器
色彩計画
素材サンプル
照明計画
ダウンライト 飾り棚
ブラケット
ペンダントライト
照明計画

## Slide 104
⑨プレゼンボード レイアウトの流れ
1
2
3
4
1. 画面を分割、背景色をつける
2. 画像を取り込み、配置
3. ラインを入れる イラストを配置
4. 文字入力

## Slide 105
応用作品例
⑩プレゼンボード作成のポイント
スタイルにあった
フォント、スタイル
優先順位をつける
主役、脇役を決める
イメージにあった
背景（背景色）
余白を残す
同じグループのものを
帯状に並べる
イメージにあった
イラストでアクセント
ラインを入れ
画面を引き締める
図には必ず
説明を入れる
コンセプトを簡潔に
まとめる

## Slide 106
使用ソフト：
SketchUp Pro 2020 バージョン 20.1.228
Twinmotion 2020.1（9896）